## 中医学院

## 超净台使用说明

超净台使用说明

工作前准备
1．按功能键“KON/OFF”打开紫外灭菌灯，持续照射30分钟以灭菌

2．灭菌完成后关闭紫外灭菌灯后并按朝上方向键启动电机，可按 上 或 下 方向键  调节风速大小，待超净台内的气味散去后再使用。

3．使用时如觉光线不够，可按LON/OFF键打开内部照明灯

使用后
4．按 朝下方向键 键将风速降至停止状态，关闭照明灯，最后按功能键ON/OFF关闭电机。

注意：
5．操作前一定要预先灭菌。

6．请勿将眼睛和皮肤长时间暴露在紫外线下以免引起灼伤。

7．要经常用酒精擦拭灯管，以免失透

8．操作结束后一定要保持超净台整洁，请勿将个人物品遗留在超净台里

中医学院细胞培养室